PERBANDINGAN KETAHANAN GEMPA SNI 03-1726-2002 & SNI 03-1726-2012

PADA PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA ACEH

K. BUDI HASTONO 1 dan RYAN SYAMSUDIN 2

1 K.Budi Hastono, Universitas DR. Soetomo Surabaya, budihastono@gmail.com

2 Ryan Syamsudin, Universitas DR. Soetomo Surabaya, ryan.syamsudin@gmail.com

ABSTRAK

Sejarah pedoman perencanaan struktur beton bertulang untuk bangunan gedung di Indonesia terus berkembang, yang pertama PBI’ 71, kemudian diperbarui SK-SNI T-15-1991-03, diperbaruhi SNI 03-2847-2002. Pada saat ini telah diterbitkan pedoman edisi terbaru yaitu SNI 03-2847-2013. Untuk pedoman perencanaan ketahanan gempa juga mengalami pembaharuan, yang telah lama digunakan adalah SNI 03-1726-2002, dan untuk saat ini telah juga terbit edisi terbaru SNI 03-1726-2012. Terkait dengan perkembangan pedoman perencaaan tersebut tentunya terdapat beberapa perubahan-perubahan atau penyederhanaan dalam perencanaan yang perlu untuk diketahui, khususnya yang terjadi pada ketahan gempa.

Metode perencanaan diaplikasikan pada bangunan gedung 3 lantai yang terdapat di kota aceh dengan sistem Struktur Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) berpedoman pada SNI 03-2847-2013, untuk perencanaan ketahanan gempa dengan menggunakan 2 pedoman yaitu SNI 03-1726-2002 dan SNI 03-1726-2012.

Pedoman SNI 03-1726-2002 menghasilkan faktor percepatan respon ( C ) gempa maksimum 0.83 terjadi pada waktu getar alami 0,2 detik dan beban gaya geser static ekuivalen akibat pengaruh gempa rencana ( V ) 10.518 kgf pada arah X dan 19.515 kgf pada arah Y.

Pedoman SNI 03-1726-2012 menghasilkan faktor percepatan respon ( SA ) gempa maksimum 0.9 terjadi pada waktu getar alami 0,143 detik dan beban gaya geser static ekuivalen akibat pengaruh gempa rencana ( V ) 12,129 kgf pada arah X dan 22,483 kgf pada arah Y.

Hasil perbandingan perhitungannya adalah nilai respon spektrum SNI 03-1726-2012 lebih besar 8,5 % dari SNI 03-1726-2002 dan untuk statik ekuivalen SNI 2012 lebih besar 14 % dari SNI 2002, sehingga berpengaruh momen yang bekerja pada balok yang menyebabkan perbedaan dimensi dan kebutuhan tulangannya, dan dari hasil perhitungannya SNI 2012 lebih besar 3% dari SNI 2002 namun pada gaya aksial yang bekerja pada kolom dan pondasi nilainya sama pada masing-masing sni, sehingga design dan perhitungannya sama.

Kata kunci : SNI 03-1726-2012, SNI 03-1726-2002, dan SNI 03-2847-2013

- Pendahuluan

  - Latar Belakang

Sejarah pedoman perencanaan struktur beton bertulang untuk bangunan gedung di Indonesia terus berkembang, yang pertama PBI’ 71, kemudian diperbarui SK-SNI T-15-1991-03, lalu diperbaruhi pada SNI 03-2847-2002. Pada saat ini telah diterbitkan pedoman edisi terbaru yaitu SNI 03-2847-2013. Untuk pedoman perencanaan ketahanan gempa juga mengalami pembaharuan, yang telah lama digunakan adalah SNI 1726 2002, dan untuk saat ini telah juga terbit edisi terbaru SNI 1726 2013.

Perubahan- perubahan yang terjadi pada pedoman perencanaan tentunya mempunyai alasan-alasan mendasar yang perlu di terapkan dalam perencanaan struktur bangunan gedung yang terdapat di Indonesia. Pedoman perencanaan menjadi syarat mutlak yang harus digunakan terkait dengan kekuatan, kenyamanan hingga nilai ekonomis suatu struktur bangunan gedung. Di Indosesia terbagi menjadi beberapa wilayah gempa perencanaan, dalam perencanaan ketahanan gempa tentunya memperhitungkan besar intensitas terjadinya gempa wilayah tersebut.

Pada pedoman ketahanan gempa SNI 03-1726-2002, perencanaan gempa dibagi menjadi 6 wilayah gempa dan mengganggap semua daerah di setiap kota memiliki respons spektra yang sama. Berdasarkan data geologi terbaru terjadi pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan terjadinya perubahan wilayah gempa yang ada di Indonesia.

Terkait dengan perubahan wilayah kegempaan tersebut, maka mendorong munculnya pedoman baru, yaitu SNI 03-1726-2012, pada standar ini setiap tempat atau setiap lokasi dengan koordinat lintang dan bujurnya memiliki respons spektra yang berbeda. Karena  wilayah gempa ditentukan berdasarkan parameter gerak tanah  Ss (percepatan batuan dasar pada periode pendek 0,2 detik) dan S1  (percepatan batuan dasar pada periode 1 detik). Sehingga respon spektrum yang terbentuk berbeda pada setiap tempat.

Dengan adanya perubahan pada  sni  tersebut, maka perlu dicari seberapa besar perubahan faktor respons gempa dari standar perencanaan lama yang mempengaruhi nilai beban gempa, besar simpangan antar lantainya dan sampai dimana perbedaan beban tersebut berpengaruh dimensi struktur yang dihitung. Untuk itu dilakukan analisis perbandingan antara SNI 03-1726-2002 dengan SNI 03-1726-2012.  Perbandingan beban gempa diaplikasikan model gedung 3 lantai dan gaya hasil analisis dari masing-masing standar tersebut dihitung untuk mengetahui kelayakan dimensi profil dan kebutuhan tulangan.

  - Perumusan Masalah

Perumusan masalah tugas akhir ini antara lain yaitu :

- Bagaimana merencanakan struktur bangunan  gedung beton bertulang dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) pada daerah gempa kuat berpedoman SNI 03-2847-2013.

- Bagaimana melakukan perencanaan dan perhitungan dari hasil pembebanan gempa untuk strukur gedung berdasarkan  standar SNI 03-1726-2012 dan SNI 03-1726-2002.

- Bagaimana pendetailan dan penggambaran hasil perencanaan menjadi bentuk gambar kerja dengan software Tekla.

  - Maksud dan Tujuan

    - Maksud

- Untuk merencanakan struktur gedung beton bertulang dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) pada daerah gempa tinggi yang berpedoman pada SNI 03-2847-2013.

- Melakukan perencanaan dan perhitungan dari hasil pembebanan gempa dengan berpedoman pada SNI 03-1726-2012 dan SNI 03-1726-2002.

- Melakukan penggambaran hasil perencanaan menjadi bentuk gambar kerja dengan software Tekla.

    - Tujuan

- Mengetahui hasil perencanaan struktur gedung beton bertulang dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK) pada daerah gempa tinggi sesuai dengan SNI 03-2847-2013.

- Mengetahui perbedaan perencanaan dan perhitungan dari hasil pembebanan gempa antara standar SNI 03-1726-2012 dan SNI 03-1726-2002.

- Mengetahui hasil perencanaan menjadi bentuk gambar kerja dengan software Tekla.

  - Batasan Masalah

Batasan masalah pada skripsi ini meliputi :

- Perencanaan struktur Sekunder, yaitu : perencanaan pelat lantai, perencanaan tangga, perencanaan balok anak, dan plat.

- Perencanaan struktur Utama, yaitu : perencanan balok induk, perencanaan kolom, pertemuan balok-kolom.

- Perhitungan menggunakan metoda Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus.

- Perancangan ini tidak meninjau analisa biaya dan manajemen konstruksi didalam penyelesaian pekerjaan proyek.

- Tinjauan Pustaka

  - Latar Belakang

Dengan diperbaruhinya SNI 03-1726-2002 menjadi SNI 03-1726-2012, maka untuk perhitungan pembebanan gempa pada suatu bangunan menjadi berbeda. Pada SNI 03-1726-2012, terdapat faktor respons gempa yang nilainya bergantung pada parameter percepatan gerak tanah yang kemudian dapat ditentukan nilai faktor respons gempa berdasarkan waktu getar alami.

Pembagian wilayah gempa berdasarkan SNI 03-1726-2002 tidak menjadi patokan untuk perubahan respons spektra SNI 03-1726-2012. Tidak selalu wilayah kegempaan dengan gempa tinggi pada SNI 03-1726-2012 mengalami kenaikan pada respons spektranya. Begitu juga pada wilayah kegempaan dengan gempa yang rendah.

  - Pedoman Perencanaan

Perencanaan struktur beton bertulang berpedoman pada SNI 03-2847-2013,

ϕRn > αs

ϕRn   = Kuat rencana

αs      = Kuat Perlu

  - Design Kapasitas

Struktur yang berada pada lokasi gempa seperti pada kasus ini, maka didesign dengan metode SRPMK (Struktur Rangka Penahan Momen Khusus) dengan syarat sesuai SNI 03-2847-2013 pasal 21.5 – 21.8

  - Rencana Awal

Perencanaan awal bangunan gedung meliput :

- Denah rencana

- Dimensi struktur lentur (Pelat, Tangga, dan Balok anak)

- Dimensi struktur tekan (kolom)

  - Penulangan Struktur Lentur

- Pembebanan (PPIUG 1983)

- Nilai momen (hasil SAP2000 atau SNI 03-2847-2013 pasal 21.5.2.2.)

- Tulangan memanjang (SNI 03-2847-2013 pasal B.8.4.2)

- Tulangan susut dan suhu (tangga, SNI 03-2847-2013 pasal 7.12)

- Tulangan geser (balok, SNI 03-2847-2013 pasal 21.5.3)

  - Penulangan Struktur Tekan

- Pembebanan (PPIUG 1983)

- Nilai momen (hasil SAP2000)

- Tulangan tekan (SNI 03-2847-2013 pasal 21.6.3)

- Tulangan geser (balok, SNI 03-2847-2013 pasal 21.6.4)

  - Joint Rangka Momen Khusus

Agar kolom utuh selama terjadi gempa, maka terbentuknya sendi plastis pada balok harus terjadi dimuka kolom (tidak boleh merusak kolom), untuk menentukan hal ini, maka joint balok kolom harus didesign sedemikian agar paling tidak sama dengan kapasitas balok. (SNI 03-2847-2013 Pasal 21.7).

  - Pembebanan Gempa Berdasarkan SNI 03-1726-2002

    - Spektrum Respon

Nilai spektrum respon gempa pada SNI 03-1726-2002 ditentukan pada pasal 4.7.6 (gambar 2), dengan mengacu pada wilayah gempa dan jenis tanah.

    - Statik Ekuivalen

Pada pasal 6.2, waktu getar alami struktur T1 untuk struktur gedung di dalam penentuan faktor respons gempa C1 ditentukan dari hasil rumus empiris atau yang didapat dari hasil analisis 3 dimensi, nilainya tidak boleh menyimpang lebih dari 20% dari rumus Reyleigh.

  - Pembebanan Gempa Berdasarkan SNI 03-1726-2012

    - Spektrum Respon

Nilai spektrum respon gempa pada SNI 03-1726-2002 dicari dengan bantuan aplikasi pada situs puskim.go.id untuk menentukan parameter gerak tanah SS dan S1,

    - Statik Ekuivalen

Pada pasal 7.8.2, periode fundamental struktur T dibatasi oleh batas maksimum dan batas minimum, yaitu :

  - Analisa Struktur

Analisa struktur dilakukan dengan menggunakan bantuan software komputer seperti SAP’2000 atau analisa struktur lainnya. Apabila menggunakan software computer, analisa secara tiga dimensi akan lebih memudahkan untuk mengetahui gaya – gaya dalam semua elemen struktur dan gaya torsi yang muncul.

  - Pondasi

Kebutuhan tiang pancang ditinjau dari besarnya gaya P yang dihasilkan oleh struktur gedung dengan gaya P yang dimiliki oleh tiang pancang tersebut.

  - Pendetailan

Proses pendetailan dilakukan dengan software Tekla.

- Metodologi

  - Umum

Metodologi suatu perencanaan yaitu tata cara urutan perencanaan untuk mendapatkan hasil suatu perancangan gedung yang sesuai dengan yang diinginkan.

  - Alur Perencaan Gedung

    - Tinjauan Pustaka

Mempelajari literatur / pustaka serta peraturan- peraturan yang akan digunakan dalam perancangan  di antaranya :

- SNI 03-2847-2013 Tata Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.

- SNI 03-1726-2012 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung.

- SNI 03-1726-2002 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Banguna Gedung.

- Peraturan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung (PPIUG) 1983.

- Dasar-dasar Perencanaan Beton Bertulang, oleh Ir W.C. Vis & Ir. Gideon H. Kusuma M.eng.

- Perencanaan Struktur Gedung Beton Bertulang Tahan Gempa oleh Iswandi Imran & Fajar Hendrik.

    - Data Teknis Struktur

- Perencanaan SRPMK.

- Type bangunan :  Asrama

- Tinggi bangunan : 12 m

- Jumlah lantai : 3 lantai

- Struktur bangunan : Beton bertulang

- Struktur pondasi : Pondasi menerus

- Jenis Tanah : Tanah Sedang

- Mutu beton (fc’) : 25 Mpa

- Mutu baja (fy) : 300 Mpa

    - Perhitungan Struktur Sekunder

Perhitungan struktur Sekunder dengan pedoman 03-2847-2013 disertai ketentuan khusus untuk perencanaan gempa dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK), antara lain :

- Design Pelat

- Design Tangga

- Design Balok Anak

    - Pembebanan

Pembebanan pada stuktur ini berdasarkan standar dibawah, antara lain :

- Kombinasi Beban (SNI 03-2847-2013).

- Gravitasi (PPIUG 1983).

- Gempa (SNI 03-1726-2002 & SNI 03-1726-2012).

    - Analisa Struktur

Analisa struktur dilakukan dengan menggunakan bantuan software komputer, dalam hal ini menggunakan SAP’2000.

    - Ketahanan Gempa

Perhitungan struktur terhadap ketahanan gempa menggunakan  2 standar, SNI 03-1726-2002 & SNI 03-1726-2012.

    - Perhitungan Struktur Primer

- Balok Utama.

- Kolom

    - Pondasi

Pondasi direncanakan dengan menggunakan pondasi tiang pancang.

    - Pendetailan

Hasil perhitungan perancangan dituangkan dalam bentuk gambar teknik, dalam penggambaran ini menggunakan program bantu Tekla.

- Rencana Dan Perhitungan

  - Rencana Awal

    - Denah Rencana

    - Rencana Pelat

Dimensi tebal pelat direncanakan berdasarkan SNI 03-2847-2013 pasal 9.5.3.3, jenis pelat termasuk dalam kategori pelat dua arah.

- Tebal pelat atap 10cm

- Tebal pelat lantai 12cm

    - Rencana Balok

| Profil | Posisi | λ (mm) | h (mm) | b (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Atap | 6000 | 375,0 | = | 500 | 333,3 | = | 350 |
| B2 |  | 3000 | 187,5 | = | 350 | 233,3 | = | 250 |
| B3 |  | 3000 | 142,9 | = | 350 | 233,3 | = | 250 |
| B4 |  | 2000 | 125,0 | = | 350 | 233,3 | = | 250 |
| B1 | Lantai | 6000 | 375,0 | = | 600 | 400,0 | = | 400 |
| B2 |  | 3000 | 187,5 | = | 400 | 266,7 | = | 300 |
| B3 |  | 3000 | 142,9 | = | 350 | 233,3 | = | 250 |
| B4 |  | 2000 | 125,0 | = | 350 | 233,3 | = | 250 |

    - Rencana Kolom

Kolom direncanakan 60/60cm.

    - Rencana Tangga

- Tinggi tangga	= 300cm

- Panjang tangga	= 500cm

- Tinggi tanjakan (t)= 17cm

- Injakan (i)		= 28cm

- Sudut tangga (α)	= 31.8ᴼ

- Tebal plat tangga	= 15cm

- Tebal plat rata-rata = 7cm

- Lebar Tangga	= 100cm

  - Perhitungan Tulangan Pelat

- Pelat Atap : (X; Ø10 – 200) (Y; Ø10 – 250)

- Pelat Lantai Atap : (X; Ø10 – 150) (Y; Ø10 – 175)

  - Perhitungan Tulangan Balok Anak

- Balok anak atap

  - Tumpuan : As = 4 x Ø10 ; Av = Ø6 – 80mm

  - Lapangan : As = 4 x Ø10 ; Av = Ø6 – 150mm

- Balok anak lantai

  - Tumpuan : As = 4 x Ø10 ; Av = Ø6 – 80mm

  - Lapangan : As = 4 x Ø10 ; Av = Ø6 – 150mm

  - Perhitungan Tulangan Tangga

- Tulangan longitudinal : Ø16 – 90mm

- Tulangan susut : Ø8 – 150mm

  - Perhitungan Pembebanan Struktur

    - Beban Gravitasi

    - Beban Gempa

      - Spektrum Respon

- SNI 03-1726-2002

Nilai dihitung berdasarkan gambar 2 pada SNI 03-1726-2002 pasal 4.7.6

Garis yang dipilih sesuai dengan data rencana, yaitu jenis tanah lunak dan berada pada wilayah gempa 5.

- SNI 03-1726-2012

Nilai respon spektrum ditentukan dengan mengakses situs www.puskim.pu.goid seperti gambar dibawah.

- Perbandingan Respon Spektrum

      - Statik Ekuivalen

- Arah X

| Lantai | zi (m) | FX (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2012 |  |
| 3 | 9 | 3256.725 | 5984.189 | 30 |
| 2 | 6 | 4636.087 | 5679.166 | 10 |
| 1 | 3 | 4762.638 | 2917.095 | -24 |
| Total V | 14657.45 | 16592.45 | 13 |

- Arah Y

| Lantai | zi (m) | FX (kg) | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2012 |  |
| 3 | 9 | 5452.22 | 10091.06 | 85 |
| 2 | 6 | 8252.74 | 10182.87 | 23 |
| 1 | 3 | 8379.29 | 5169.51 | -38 |
| Total V | 24086.25 | 27455.45 | 14 |

  - Balok

    - Dimensi Balok

| Profil | Posisi | 2002 |
| --- | --- | --- |
|  |  | h (mm) | b (mm) | As (mm²) |
| B1 | Atap | 550 | 350 | 2660 |
| B2 |  | 350 | 250 | 1206 |
| B3 |  | 350 | 250 | 804 |
| B4 |  | 350 | 250 | 1206 |
| B1 | Lantai | 600 | 400 | 3434 |
| B2 |  | 550 | 300 | 2198 |
| B3 |  | 350 | 250 | 1005 |
| B4 |  | 450 | 300 | 1884 |

| Profil | Posisi | 2012 |
| --- | --- | --- |
|  |  | h (mm) | b (mm) | As (mm²) |
| B1 | Atap | 550 | 350 | 2660 |
| B2 |  | 400 | 250 | 1407 |
| B3 |  | 350 | 250 | 1005 |
| B4 |  | 400 | 250 | 1407 |
| B1 | Lantai | 650 | 400 | 3925 |
| B2 |  | 550 | 320 | 2512 |
| B3 |  | 350 | 250 | 1206 |
| B4 |  | 470 | 320 | 2198 |

    - Tulangan Lentur

| Profil | Posisi | Lentur Tumpuan |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2012 |
| B1 | Atap | 7 | x | Ø | 22 | 7 | x | Ø | 22 |
| B2 |  | 6 | x | Ø | 16 | 7 | x | Ø | 16 |
| B3 |  | 4 | x | Ø | 16 | 5 | x | Ø | 16 |
| B4 |  | 6 | x | Ø | 16 | 7 | x | Ø | 16 |
| B1 | Lantai | 7 | x | Ø | 25 | 8 | x | Ø | 25 |
| B2 |  | 7 | x | Ø | 20 | 8 | x | Ø | 20 |
| B3 |  | 5 | x | Ø | 16 | 6 | x | Ø | 16 |
| B4 |  | 6 | x | Ø | 20 | 7 | x | Ø | 20 |

| Profil | Posisi | Lentur Lapangan |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2012 |
| B1 | Atap | 6 | x | Ø | 22 | 6 | x | Ø | 22 |
| B2 |  | 5 | x | Ø | 16 | 6 | x | Ø | 16 |
| B3 |  | 4 | x | Ø | 16 | 4 | x | Ø | 16 |
| B4 |  | 6 | x | Ø | 16 | 7 | x | Ø | 16 |
| B1 | Lantai | 6 | x | Ø | 25 | 6 | x | Ø | 25 |
| B2 |  | 7 | x | Ø | 20 | 8 | x | Ø | 20 |
| B3 |  | 4 | x | Ø | 16 | 4 | x | Ø | 16 |
| B4 |  | 6 | x | Ø | 20 | 7 | x | Ø | 20 |

    - Tulangan Geser

| Profil | Posisi | Geser Tumpuan |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2012 |
| B1 | Atap | Ø | 12 | - | 150 | Ø | 12 | - | 150 |
| B2 |  | Ø | 12 | - | 125 | Ø | 12 | - | 125 |
| B3 |  | Ø | 12 | - | 125 | Ø | 12 | - | 125 |
| B4 |  | Ø | 12 | - | 125 | Ø | 12 | - | 125 |
| B1 | Lantai | Ø | 12 | - | 150 | Ø | 12 | - | 150 |
| B2 |  | Ø | 12 | - | 150 | Ø | 12 | - | 140 |
| B3 |  | Ø | 12 | - | 125 | Ø | 12 | - | 125 |
| B4 |  | Ø | 12 | - | 125 | Ø | 12 | - | 100 |

| Profil | Posisi | Geser Lapangan |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2012 |
| B1 | Atap | Ø | 12 | - | 240 | Ø | 12 | - | 240 |
| B2 |  | Ø | 12 | - | 145 | Ø | 12 | - | 170 |
| B3 |  | Ø | 12 | - | 145 | Ø | 12 | - | 145 |
| B4 |  | Ø | 12 | - | 145 | Ø | 12 | - | 165 |
| B1 | Lantai | Ø | 12 | - | 235 | Ø | 12 | - | 230 |
| B2 |  | Ø | 12 | - | 160 | Ø | 12 | - | 140 |
| B3 |  | Ø | 12 | - | 145 | Ø | 12 | - | 145 |
| B4 |  | Ø | 12 | - | 125 | Ø | 12 | - | 100 |

      - Deskripsi Perbandingan Dasar Gempa

| Deskripsi | 2002 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Spektrum respon | Wilayah Gempa 5 Data berdasarkan peta wilayah gempa | Kota Aceh Data diambil dari situs puskim.go.id |
| Percepatan puncak batuan dasar | ‘g’ = 0,32 (tabel 5) | Ss = 1,349 (periode pendek S1 = 0,642 (periode 1 detik) puskim.go.id |
| Waktu getar alami | T = Ct x H¾ = 0,38 | T = 0.1N = 0,3 |
| Percepatan respon maksimum | Am = 0,83 (tabel 6) | ― |
| Parameter percepatan respon spectral MCE periode pendek | ― | SMS = Fa.SS = 1,349 |
| Parameter percepatan respon spectral MCE periode 1 detik | ― | SM1 = Fv.S1 = 0,963 |
| Parameter percepatan respon spectral periode pendek | ― | SDS = = 0,899 |
| Parameter percepatan respon spectral periode 1 detik | ― | SD1 = = 0,642 |
| Waktu getar alami sudut | TC = 0,6 detik (tabel 6) | Ts = = 0,714 |
| Faktor keutamaan gedung | I = 1 | Ie = 1 |
| Faktor reduksi gempa | Rm = 8,5 | Ra = 8 |
| Faktor respon gempa | T ≤ TC ; C = Am T > Tc ; C = Ar/T C = 0,83 | SDS = 0,9 |
| Koefisien respon seismik | Cs = | CS min = 0.044SDS Ie ≥ 0.01 CS = CS max = |
| Gaya lateral statik ekuivalen | V = CS.W | V = CS.W |
| Distribusi statik ekivalen terhadap gedung | Koefisien didapat dari berat lantai (Wi) yang dikalikan tinggi lantai (Zi) dengan ∑Wi yang dikalikan tinggi lantai sebagai pembagi | Koefisien didapat dari berat lantai (Wi) yang dikalikan tinggi lantai (Zi) dengan ∑Wi.Zi sebagai pembagi |

  - Kolom

    - Dimensi

- SNI 2002 : 600mm x 600mm

- SNI 2012 : 600mm x 600mm

    - Tulangan Tekan

- SNI 2002 : Ø20 x 8

- SNI 2012 : Ø22 x 8

    - Tulangan Geser

- SNI 2002 : 4Ø16 – 130mm

- SNI 2012 : 4Ø14 – 130mm

  - Pondasi

    - Perencanaan Pancang

- Pancang : Concrete Spun Piles, JIS A5335

- Diameter : 300mm

    - Perencanaan Pile Cap

- SNI 2002 : 110cm x 100cm x 50cm

- SNI 2012 : 120cm x 100cm x 50cm

    - Penulangan Pile Cap

- SNI 2002 : Ø20 – 200mm

- SNI 2012 : Ø20 – 200mm

  - Pendetailan

  - Penutup

    - Kesimpulan

- Menggunakan sistem SRPMK (Sistem Rangks Penahan Momen Khusus) berdasarkan SNI 03-2847-2013, agar mekanisme plastis dapat terjadi didaerah sendi plastis.

- Dari perbandingan standard gempa 2002 dan 2012 pada wilayah yang ditinjau, hasilnya standard 2012 lebih besar, dengan rincian :Statik Ekuivalen 13% dan Respon Spektrum 8.5%

- Perbedaan hasil gaya mempengaruhi dimensi komponen struktur, antara lain : luas penampang balok 13%, luas tulangan balok 11%, luas tulangan kolom 17%, dan luas penampang pile cap 8%

    - Saran

Pada tugas akhir ini dari lokasi yang ditinjau, nilai sni 2012 lebih besar dari sni 2002, maka untuk menghindari terjadinya kegagalan struktur akibat beban gempa disarankan menggunakan sni 2012. Jika nilai gaya pada sni 2012 tidak lebih besar dari sni 2002, maka tidak perlu digunakan.

Semoga tugas akhir ini dapat membantu dalam perencaan struktur gedung tahan gempa dengan memakai SNI 03-1726-2012.

Daftar Pustaka

- Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya. 1983. “Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung. 1983”, (Bandung: 1983)

- Penyusun, Tim. 2002. “Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung  (SNI 03-2847-2013)”, (Jakarta: 2013)

- Penyusun, Tim. 2002. “Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI 03-1726-2002)”, (Bandung: 2002)

- Penyusun, Tim. 2012. “Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 03-1726-2012)”, (Jakarta: 2002)

- Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, Departemen Pekerjaan Umum, Dirjen Cipta Karya. 1971. “Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 N.I.-2”, (Bandung: 1971)

- Imran, Suwandi & Hendrik, Fajar. 2002. “Perencanaan Struktur Gedung Beton Bertulang Tahan Gempa”, (Bandung: 2002)

- Lailasari, Desinta Nur., dkk. 2014. “Studi Komparasi Gedung Tahan Gempa dengan Menggunakan SNI 03-1726-2002 & SNI 03-1726-2012”, (Malang : Tidak Diterbitkan)

# Text boxes

Kriteria Design

Rencana Awal / Preliminary

Struktur Primer

- Balok

- Kolom

Mulai

Permodelan SAP2000

Kolom & Balok

Analisa Ketahanan Gempa

Pondasi

Pendetailan

Kesimpulan

- Gravitasi

- Gempa (SNI 2002)

- Gravitasi

- Gempa (SNI 2012)

Permodelan SAP2000

Analisa Ketahanan Gempa

Pondasi

Pendetailan

Struktur Sekunder

- Pelat

- Balok anak

- Tangga

Pembebanan Portal

Kolom & Balok